## Slide 1: 基于51单片机坐姿提醒器设计
答辩人：王倩倩
学号：06141093
指导老师：侯铁双
2018
西安邮电大学

## Slide 2
目录
1
背景知识
2
设计方案
3
硬件电路设计
4
成果展示

## Slide 3: 背景知识
•为什么选择该课题
•坐姿提醒器现状

## Slide 4
坐姿提醒器现状
现在国内外已经有许多电子公司都有自己公司生产的坐姿提醒器。国内这方面的研究现状为：在国内生产的坐姿提醒其，又称坐视宝，它能有效的对使用者的坐姿不当进行语音提示。还有国内一些厂家生产的坐姿矫正器。可以纠正看书，写字的不良坐姿。总体看来，国内生产的视力保护器功能特点比较单一，与人们的个性化需求尚有很大的差距。故不能很好的满足广大使用者的需求。 国外也致力于对保护视力的研究，但是他们更侧重于对近视原因的研究。美国德克萨斯大学西南医学中心何于光博士表示，吃鱼和新鲜蔬菜能够保护视力，降低发生近视的概率。
颈椎病
斜视
脊椎弯曲变形
驼背
影响学生身心健康
近视
为什么选择该课题

## Slide 5: 设计方案
2
•设计要求
•总体设计方案

## Slide 6: 设计要求
1．当使用者脸部与桌面之间的距离小于设定距离时,电路将发出声音提示；
2．当读写环境光照强度不足时,电路将发出声音提示；
3．当使用时间达到45分钟时,电路自动发出声音提示,提醒使用者注意休息；
4．电路测光报警的灵敏度可调；
总体设计方案

## Slide 7: 测距模块的选择
红外热释电传感器
1、灵敏度很高
2、器件的功耗小
3、价格便宜
由于太灵敏并不适合此次坐姿提醒器的设计。
超声波传感器
1、超声波体积小
2、重量轻
3、使用方便
通过对比，超声波传感器满足坐姿提醒器设计系统的所有需求，所以选择了超声波。

## Slide 8: 显示模块的选择
数码管
1、显示的速度快
2、操作简单明了
显示太过于单调，不能显示出本次设计想要显示的内容。
LCD液晶显示屏
1、显示屏分辨率高
2、显示清晰
3、显示的内容也比较多
通过对比，LED液晶显示屏显示的内容也比较多，完全可以显示出所有我们想显示的内容，所以我选择了LED液晶显示屏

## Slide 9
超声波
4.5V
干电池
蜂鸣器
LED
液晶显示屏
光敏电阻
ST89C52
单片机
硬件电路设计
主控制器
测距模块
电源模块
报警模块
显示模块
光线强度
检测模块

## Slide 10: 硬件电路设计
•主控制器模块 •电源模块
•光照强度检测模块 •报警提示模块
•坐姿检测模块 •显示模块
3

## Slide 11
（1）主控制器模块
单片机最小系统电路图以及超声波测模块电路图

## Slide 12
（2）电源模块
采用3节1.5 V干电池共4.5V做为电源

## Slide 13
（3）报警提示模块
蜂鸣器的驱动选用三极管

## Slide 14
（4）按键电路
系统设定参数采用了4个按键

## Slide 15
（5）显示模块
采用LCD液晶显示屏

## Slide 16
（6）光照强度检测模块
坐姿提醒器系统采用光敏电阻检测光照的强度

## Slide 17: 成果展示
4

## Slide 18
坐姿提醒器成品

## Slide 19
坐姿提醒器工作状态

## Slide 20: 谢谢！
2018年6月9日