## Slide 1
西安邮电大学
Xi`an University Of Posts & Telecommunications
基于FPGA的拔河游戏机设计
自动化学院 2014级自动1403班
杨磊
答辩人：
姚霁
导师：

## Slide 2
目 录
  选题背景及意义
1
  设计简述
2
  分模块完成设计
3
  设计结果与不足
4

## Slide 3
课题背景及意义
——课题的背景
1
——课题的意义

## Slide 4
1.课题背景及意义
1.性能：硬件并行处理
2.时间：开发周期短
3.维护：无需花费时间重新设计硬件电路
4.成本低：不需要投片生产
FPGA的优势

## Slide 5
1.课题背景及意义
随着电子信息技术的高速发展，电子系统的设计有了深刻变化，成本更低、周期更短。利用FPGA设计出一个具体的产品，具有现实意义，在实际运用中的需求，又对设计思路提出了更高的要求。
课题研究意义

## Slide 6
设计简述
——实现目标
2
——设计思路

## Slide 7
2.设计简述
本毕业设计基于FPGA设计了一个拔河游戏机，该拔河游戏机使用七盏LED灯来代表拔河的“电子绳”，复位或开机后中间的灯亮，这是拔河的中心，A、B两人各持一个按键，谁按得快，亮点就向谁移动，当亮点移到终端时决出胜负，此时A、B按键无效，蜂鸣器发出声响，同时数码管显示比分。

## Slide 8
2.设计简述
设计思路：

## Slide 9
分模块完成设计
——分频模块
3
——按键处理模块
——按键频率比较
——输出部分

## Slide 10
3.分模块完成设计
分频模块
将系统给定的频率分频，得到周期为20ms的时钟，分频后的时钟主要用于按键去抖和蜂鸣器发声。

## Slide 11
3.分模块完成设计
按键处理模块
实际中，按下按键后会有约20ms的抖动，此期间，按键高低电平不确定，在计算按键按下次数是应将这部分过滤掉，只有当检测到超过20ms的时间里按键一直处于低电平输入状态，才算按下有效。

## Slide 12
3.分模块完成设计
按键频率比较
图中以按键a为例，a2表示按键a按下有效，a4表示按键a松开有效。
分别对按键的有效按下与有效释放进行检测，可以防止作弊，增加了游戏的公平性。

## Slide 13
3.分模块完成设计
输出部分
（1）亮点控制模块：设寄存变量为一个7位二进制数light。当复位后，light为B0001000，高电平点亮LED，即只有中间一个灯亮。
（2）蜂鸣器控制模块：当分出胜负后，启动蜂鸣器进行报警。当控制蜂鸣器的寄存器在0与1之间波动时，蜂鸣器发出响声。
（3）分数控制模块：采用两个数码管显示比分，由score_1和score_2控制，分别代表两个玩家。当亮点移动到末端时，根据结果决定哪个数码管加一。

## Slide 14
设计结果与不足
——设计结果
4
——不足之处

## Slide 15
4.设计结果与不足
通过Quartus将程序下载到开发板中，经过管脚配置和系统联调，完成硬件设计。
对于该毕业设计，利用FPGA多线程处理模式克服了纯硬件数字系统方式控制不灵活的缺点，本设计采用altera公司的可编程逻辑器件，并配以开发软件在计算机上进行各种电路设计和修改，并对电路特性进行仿真模拟，最后将设计方案下载到开发板中，这样可实现高度集成和精确的电路设计和降低设计成本提高了设计效率和电路的可靠性。

## Slide 16
4.设计结果与不足
在按键输入方面，可以外接按键，将A、B玩家的操纵按键距离拉大，这样更便于在实际中双人操作；本设计的比赛时长也较短，可以通过改变计数器部分的参数并增加灯的数量来增加比赛时间；此外，还可以设置成多人拔河游戏，可以更好地体现基于电子系统拔河游戏机的优越性，编程难度也自然会更高。
本设计还有许多不足之处：
在今后的学习中可继续对该设计进行改进，实现更多的功能。

## Slide 17
致谢
大学本科的学习生活即将结束。在此，我要感谢所有曾经教导过我的老师和关心过我的同学，你们在我成长过程中给予了我很大的帮助。本文能够顺利完成，要特别感谢我的导师姚霁老师，感谢各位老师的关心和帮助！
最后向所有关心和帮助过我的人表示衷心的感谢！